ЗАТВЕРДЖУЮ                                      			          УЗГОДЖЕНО

Директор ПЛ НТУУ “КПІ”                               			Зав. кафедрою фізики ПЛ

____________Ю.В.Киричков                             			__________ Т.А. Суворова

“____”___________2014 р.                                   			“____”___________2014 р.

Рейтингове тестування з фізики для вступу в 10 клас

фізико-математичний напрямок

Варіант І

1.Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

А. Сила струму                    1)R

Б. Заряд                                 2)І

В. Електрична напруга        3)q

Г. Електричний опір            4)U

Д. Густина струму               5)j

2. Два резистори з’єднані послідовно. Опір першого 5 Ом, а опір другого – 15 Ом. Виберіть правильне твердження:

а)загальний опір резисторів 10 Ом; б)напруга на обох резисторах однакова;

в)сила струму на першому резисторі більша; г)сила струму в обох резисторах однакова

3.Силу, яка діє на провідник зі струмом в магнітному полі, називають силою:

а)Ерстеда  б)Ампера  в)Фарадея г)Кулона

4.Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. За який час крізь поперечний переріз провідника пройде 5,6х1020 електронів? (елементарний заряд електрона

1,6 х10-19Кл)

5.Визначте відстань, на якій знаходяться два однакові точкові заряди по 3,2 х 10-6 Кл, що відштовхуються з силою 9мН.(вважати сталу к=9х109 Нхм2/кг2)

6.Визначте зміну опору провідника при збільшенні його довжини в 3 рази та зменшенні площі поперечного перерізу вдвічі.

7.Через електролітичну ванну з розчином мідного купоросу пройшов заряд 40 Кл. Визначте масу міді, яка виділилася на електродах. Електрохімічний еквівалент міді

К=0,329х10-6 кг/Кл.

8.Вкажіть середовище, в якому протікання струму супроводжується перенесенням речовини: а)метали; б)напівпровідники; в)гази; г)електроліти.

9.Електроплитку з ніхромовою спіраллю завдовжки 30 м та площею поперечного перерізу 1,5 мм2, вмикають в мережу з напругою 220 В. Обчисліть кількість теплоти, яка виділиться за 10 хвилин роботи плитки.(Питомий опір ніхрому 1,1 Ом мм2/м)

10.Назвіть види самостійних газових розрядів.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                      			          УЗГОДЖЕНО

Директор ПЛ НТУУ “КПІ”                               			Зав. кафедрою фізики ПЛ

____________Ю.В.Киричков                             			__________ Т.А. Суворова

“____”___________2014 р.                                   			“____”___________2014 р.

Рейтингове тестування з фізики для вступу в 10 клас

фізико-математичний напрямок

Варіант 2

1.Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її одиницею.

А. Сила струму                    1)Ом

Б. Заряд                                 2)Вольт

В. Електрична напруга        3)Ампер

Г. Електричний опір            4)Кулон

Д. Густина струму               5)Кулон/м2

2. Два резистори з’єднані паралельно. Опір першого 5 Ом, а опір другого – 15 Ом. Виберіть правильне твердження:

а)загальний опір резисторів 10 Ом; б)напруга на обох резисторах однакова;

в)сила струму на першому резисторі більша; г)сила струму в обох резисторах однакова

3.Силу взаємодії між двома зарядженими тілами називають силою:

а)Ерстеда  б)Ампера  в)Фарадея г)Кулона

4.Визначте заряд, що переноситься через провідник з напругою 15 В на його кінцях, якщо робота по перенесенню заряду дорівнює 300 Дж.

5. Заряди двох однакових кульок дорівнюють: -12,8 нКл і +9,6 нКл. Визначте заряд кожної кульки після їх дотику.

6.Визначте зміну опору провідника при збільшенні його довжини в 2 рази та зменшенні площі поперечного перерізу втричі.

7.Через електролітичну ванну з розчином мідного купоросу пройшов заряд 40 Кл. Визначте масу міді, яка виділилася на електродах. Електрохімічний еквівалент міді

К=0,329х10-6 кг/Кл.

8.Вкажіть середовище, в якому протікання струму не супроводжується перенесенням речовини: а)метали; б)напівпровідники та електроліти; в)гази та електроліти; г)електроліти.

9.Електродвигун пилососа працює при напрузі 220 В, сила струму в ньому в ньому 1,25 А. Визначте механічну роботу, яку виконує пилосос за 10 хвилин, якщо його ККД 70%.

10.Назвіть види несамостійних газових розрядів.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                      			          УЗГОДЖЕНО

Директор ПЛ НТУУ “КПІ”                               			Зав. кафедрою фізики ПЛ

____________Ю.В.Киричков                             			__________ Т.А. Суворова

“____”___________2014 р.                                   			“____”___________2014 р.

Рейтингове тестування з фізики для вступу в 10 клас

математичний напрямок

Варіант І

1.Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

А. Сила струму                    1)R

Б. Заряд                                 2)І

В. Електрична напруга        3)q

Г. Електричний опір            4)U

Д. Густина струму               5)j

2. Два резистори з’єднані послідовно. Опір першого 5 Ом, а опір другого – 15 Ом. Виберіть правильне твердження:

а)загальний опір резисторів 10 Ом; б)напруга на обох резисторах однакова;

в)сила струму на першому резисторі більша; г)сила струму в обох резисторах однакова

3.Силу, яка діє на провідник зі струмом в магнітному полі, називають силою:

а)Ерстеда  б)Ампера  в)Фарадея г)Кулона

4.Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,3 А. За який час крізь поперечний переріз провідника пройде 5,6х1020 електронів? (елементарний заряд електрона

1,6 х10-19Кл)

5.Визначте відстань, на якій знаходяться два однакові точкові заряди по 3,2 х 10-6 Кл, що відштовхуються з силою 9мН.(вважати сталу к=9х109 Нхм2/кг2)

6.Визначте зміну опору провідника при збільшенні його довжини в 3 рази та зменшенні площі поперечного перерізу вдвічі.

7.Через електролітичну ванну з розчином мідного купоросу пройшов заряд 40 Кл. Визначте масу міді, яка виділилася на електродах. Електрохімічний еквівалент міді

К=0,329х10-6 кг/Кл.

8.Вкажіть середовище, в якому протікання струму супроводжується перенесенням речовини: а)метали; б)напівпровідники; в)гази; г)електроліти.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                      			          УЗГОДЖЕНО

Директор ПЛ НТУУ “КПІ”                               			Зав. кафедрою фізики ПЛ

____________Ю.В.Киричков                             			__________ Т.А. Суворова

“____”___________2014 р.                                   			“____”___________2014 р.

Рейтингове тестування з фізики для вступу в 10 клас

математичний напрямок

Варіант 2

1.Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її одиницею.

А. Сила струму                    1)Ом

Б. Заряд                                 2)Вольт

В. Електрична напруга        3)Ампер

Г. Електричний опір            4)Кулон

Д. Густина струму               5)Кулон/м2

2. Два резистори з’єднані паралельно. Опір першого 5 Ом, а опір другого – 15 Ом. Виберіть правильне твердження:

а)загальний опір резисторів 10 Ом; б)напруга на обох резисторах однакова;

в)сила струму на першому резисторі більша; г)сила струму в обох резисторах однакова

3.Силу взаємодії між двома зарядженими тілами називають силою:

а)Ерстеда  б)Ампера  в)Фарадея г)Кулона

4.Визначте заряд, що переноситься через провідник з напругою 15 В на його кінцях, якщо робота по перенесенню заряду дорівнює 300 Дж.

5. Заряди двох однакових кульок дорівнюють: -12,8 нКл і +9,6 нКл. Визначте заряд кожної кульки після їх дотику.

6.Визначте зміну опору провідника при збільшенні його довжини в 2 рази та зменшенні площі поперечного перерізу втричі.

7.Через електролітичну ванну з розчином мідного купоросу пройшов заряд 40 Кл. Визначте масу міді, яка виділилася на електродах. Електрохімічний еквівалент міді

К=0,329х10-6 кг/Кл.

8.Вкажіть середовище, в якому протікання струму не супроводжується перенесенням речовини: а)метали; б)напівпровідники та електроліти; в)гази та електроліти;

г)електроліти.